ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

« АРХ-ІОН»

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН

частини територій Карпівської сільської ради

за межами села Яблунівка Широківського району

Дніпропетровської області

під розміщення сонячної електростанції

Об'єкт:  029-18

Замовник:                                  Широківська районна державна

адміністрація Дніпропетровської області

Інвестор:                                    ТОВ «ГЕА СОЛАР ГРУП»

Кривий Ріг

2018

ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

« АРХ-ІОН»

Кваліфікаційний сертифікат архітектора АА № 002678

Договір № 014/18 від 20.02.18 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН

частини територій Карпівської сільської ради

за межами села Яблунівка Широківського району

Дніпропетровської області

під розміщення сонячної електростанції

Об'єкт:  029-18

Замовник:                                  Широківська районна державна

адміністрація Дніпропетровської області

Інвестор:                                    ТОВ «ГЕА СОЛАР ГРУП»

Директор ПП «АРХ-ІОН»                             Тельвак Т. С.

Головний архітектор  проекту                            Чмихова С.В.

Кривий Ріг

2018

ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЦІВ:

Архітектор:                                             Лутошечкіна І. А.

| Позначення | Найменування | Примітка стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний лист |  |
| 029-18-З | Перелік виконавців | 1 |
| 029-18-З | Зміст тому | 1 |
| 029-18-ПЗ | Пояснювальна записка | 2 - 22 |
| 029-18-ГП Лист 1 | Схеми розташування Карпівської сільської ради у планувальній структурі району. Схема розташування земельних ділянок М 1:20 000 |  |
| Лист 2 | План існуючого використання території. Опорний план. Схема планувальних обмежень М 1:2000 (ділянка 2) |  |
| Лист 3 | Проектний план М 1:2000 (ділянка 2) |  |
| Лист 4 | Схема організації руху транспорту і пішоходів. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:2000 (ділянка 2) |  |
| Лист 5 | План існуючого використання території. Опорний план. Схема планувальних обмежень М 1:2000 (ділянка 1) |  |
| Лист 6 | Проектний план М 1:2000 (ділянка 1) |  |
| Лист 7 | Схема організації руху транспорту і пішоходів. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:2000 (ділянка 1) |  |
| Лист 8 | Креслення поперечних профілів М 1: 200 |  |
| Додатки: | Топографо-геодезична зйомка,виконана ФО-П Яблонською В. М. у 2018 р. |  |
|  | Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про розроблення детального плану частин територій Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка Широківського району Дніпропетровської області під розміщення сонячної електростанції» від 29.01.2018 р. № Р-18/0/392-18 |  |
|  | Довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями |  |
|  | Викопіювання із чергового кадастрового плану Карпівської сільської ради Широківського району |  |
|  | Узгодження відділу культури, туризму, національностей та релігій Широківської районної державної адміністрації про відсутність пам’яток історико-культурної спадщини. |  |
|  | Завдання на проектування Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області |  |

Зміст пояснювальної записки

1.	Перелік матеріалів детального плану території.	3

2.	Стислий опис природних, соціально-економічних i містобудівних умов.	4

3.	Стисла історична довідка.	5

4.	Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення i благоустрою, планувальних обмежень.	6

5.	Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).	9

6.	Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо).	10

7.	Пропозиції  щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т. ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.	10

8.	Переважні, супутні i допустимі види використання території. Micтoбyдівнi умови та обмеження (уточнення).	10

9	Основні принципи планувально-просторової організації території.	17

10	Житловий фонд та розселення.	18

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів  обслуговування.	18

12.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок,  розміщення гаражів і автостоянок.	18

13.	Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.	19

14.	Інженерна  підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.	20

15.	Комплексний благоустрій та озеленення території.	20

16.	Micтoбудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.	20

17.	Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.	20

18.	Перелік вихідних даних (Додаток Б).	20

Висновки детального плану території.	21

19.	Техніко-економічні  показники, у т.ч.  прогнозні показники   відповідно до  етапів реалізації  генерального   плану   (ДОДАТОК В)	22

# Перелік матеріалів детального плану території.

  - Підставою для розробки проекту є:

• договір на проектування;

• розпорядження голови районної державної адміністрації «Про розроблення детального плану частин територій Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка  Широківського району Дніпропетровської області під розміщення сонячної електростанції» від  29.01.2018 р.  № Р-18/0/392-18.

1.2. Право ПП «АРХ-ІОН» (ГАП Чмихова С.В.) на  розроблення містобудівної документації підтверджується кваліфікаційним сертифікатом архітектора АА №002678.

1.3. Містобудівна документація виконана  відповідно до вимог екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих в Україні норм і забезпечує безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію будівель (споруд), при дотриманні передбачених проектною документацією заходів.

1.4. Вихідні дані:

– топографо-геодезична зйомка масштабу 1:500, виконана у 2018 р. ФО-П Яблонською В.М. і узгоджена з:

- ПрАТ «Київстар»;

- ТОВ «Вікторія» (представник «Водафон»).

1.5. Найменування об’єкта,  щодо якого розробляється проект:

сонячна електростанція

1.6.   Місцезнаходження ділянки:

територія Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка

Широківського району Дніпропетровської обл.

1.7   Мета роботи: обґрунтування   можливості  розміщення сонячної електростанції на частинах території  Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка Широківського району Дніпропетровської обл., визначення граничних параметрів об’єкта  і допустимого функціонального використання території.

1.8   Територія розміщення об’єкта знаходиться за межами зон охорони пам'яток архітектури та зон охорони культурного шару, а також не належить до категорії земель історико-культурного призначення згідно з узгодженням відділу культури, туризму, національностей та релігій Широківської районної державної адміністрації.

У цих цілях передбачається на основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та стану містобудівної документації:

• визначити відповідність обраних земельних ділянок для розміщення сонячної електростанції сучасним містобудівним вимогам;

• оцінити ступінь впливу об’єкта на існуючу забудову;

• уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій;

• визначити умови освоєння вільних від забудови площ окремими ділянками;

• запропонувати проектні рішення щодо коригування планувальної структури території.

1.9 Детальний план території виконано  відповідно до нормативних документів:

• Земельний кодекс України;

• ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

• ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

• Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів № 173/96 г.;

• ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

• ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

• ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

• СНіП ІІ-89-90 ч. II «Генеральні плани промислових підприємств».

# Стислий опис природних, соціально-економічних i містобудівних умов.

Територія, до якої надається проектна документація, розташована в Широківському районі на землях сільськогосподарського призначення Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка, поблизу села Зелене Інгулецького району м. Кривий Ріг.

Широківський район - адміністративна одиниця на заході Дніпропетровської області України. Адміністративний центр - селище міського типу Широке.

Район розташований на заході Дніпропетровської області.

З ним межують Криворізький, Апостолівський райони,  Казанківський район Миколаївської області та Високопільський район Херсонської області.

Широківський район Дніпропетровської області ділиться на:

• 7 сільських рад,

• 2 селищні ради.

З трьох сторін Широківський район Дніпропетровської області оточують промислові підприємства Криворізького басейну:

• ПАТ "Інгулецький ГЗК",

• ПАТ "Південний ГЗК",

• ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".

Площа району 1214,7 км  (18-е місце серед районів області), в тому числі 944,5км займають сільськогосподарські угіддя.

На території району протікають річки: Інгулець, Вербова.

Карпівська (колишня Миколаївська і Новомалинівська) сільська рада, на частинах територій якої розробляється детальний план,  входить до складу Широківського району Дніпропетровської області України.

Адміністративний центр сільської ради знаходиться в с. Карпівка.

Сільській раді підпорядковані населені пункти: с. Новомалинівка, с. Дем'янівка, с. Зелений Став, с. Казанківка, с. Мирне, с. Малинівка, с. Олександрія, с. Полтавка,

с. Червоне, с. Червоний Плугатар, с. Широка Долина, с. Яблунівка, с. Явдотівка.

Проектована сонячна електростанція розміщується на двох окремих ділянках (ділянка 1 та 2) за межами села Яблунівка, поблизу села Зелене Інгулецького району м.Кривий Ріг.

Село Яблунівка знаходиться на відстані 5,7 км від проектованої земельної ділянки 1.

# Стисла історична довідка.

Територія, на якій розташований Широківський район Дніпропетровської області, була заселена в глибокій старовині. Про це свідчать археологічні знахідки, виявлені при розкопках стародавніх могил - курганів. В курганах знайдені поховання, предмети побуту бронзової епохи і скіфського періоду.

Саме козацькі зимівники, які будувалися по річці Інгулець, перетворилися в майбутньому на великі поселення.

Після зникнення Запорізької Січі землі Війська Запорозького були приєднані до Новоросійської губернії, створеної в 1764 році.

У 1900 році землі району увійшли до складу Херсонської губернії, яка була розділена на повіти, що складалися з волостей. До 1919 року Широківський район Дніпропетровської області входив до складу Херсонського повіту і одночасно був Широківською волостю з центром в селищі Широке.

У квітні 1919 року Широківська волость була підпорядкована Криворізькому повіту, який увійшов до складу Катеринославської губернії.

Широківський район Дніпропетровської області був утворений в лютому 1923 року. До його складу входили: Ингулецька, Миколаївська, Широківська і Шестірнянська волості.

У 1932 році вводиться обласне територіальне ділення, і район стає складовою частиною Дніпропетровської області.

У 1963 році Широківський район був розформований і приєднаний до Апостолівського району Дніпропетровської області.

У 1965 році Широківський район Дніпропетровської області був відновлений.

# Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення i благоустрою, планувальних обмежень.

За основу аналізу існуючого стану території прийняті наступні містобудівні матеріали:

• Схема планування  території Карпівської сільської ради;

• Статистичні дані про населення, житловий фонд, мережі установ культурно-побутового обслуговування населення;

• Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

• Викопіювання із чергового кадастрового плану Карпівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської обл.

• Узгодження відділу культури, туризму, національностей та релігій Широківської районної державної адміністрації про відсутність пам’яток історико-культурної спадщини.

Забудова навколо проектованого об’єкта відсутня. Найменша відстань від проектованої земельної ділянки 1 до території с. Зелене Інгулецького району м. Кривий Ріг складає 73,0 м. Від земельної ділянки 2 до території с. Зелене 220,0 м.

Проектована ділянка 1 розташована з основною прив'язкою до автомобільної дороги районного значення, що з'єднує селище Зелене з селищем Яблунівка. Ділянка 2 проектується з основною прив’язкою до дороги місцевого значення, що з’єднує село Зелене з селом Новолатівка.

Територія, яка пропонується під розміщення сонячної електростанції, використовувалася раніше:

- ділянка 1 під господарські будівлі і двори;

- ділянка 2 в якості пасовища.

  - Кліматична характеристика території:

Згідно  з ДСТУ Н Б В. 1.1-27: 2010 - «Будівельна кліматологія», майданчик будівництва відноситься до II кліматичного підрайону і характеризується наступними умовами:

- Розрахункова температура повітря – мінус 240С;

- Відносна вологість повітря в липні менше 65%;

- Кількість опадів за рік від 400 до 500 мм, середнє 475 мм;

- Середня швидкість вітру в січні від 4,1 до 5 м / сек;

- Глибина промерзання грунту - 0,90 м;

- Переважний напрямок вітру: східний - в теплий період; північний - в холодний період.

  - Інженерно-геологічна характеристика території:

• Аналізована територія відноситься до частини територій, придатних для розміщення сонячної електростанції.

• Загальний рельєф місцевості на ділянці 1, перепади позначок за висотою максимальні, а загальний ухил зорієнтований із заходу на схід, і складає 24,0 м. На ділянці існували господарські будівлі і двори. Ділянка потребує планування території у вигляді терас.

• Загальний рельєф місцевості на ділянці 2, перепади позначок за висотою мінімальні, а загальний ухил зорієнтований з півдня на північ, не більше 0,8 м. Ділянка не потребує вирівнювання поверхні. Межі ділянки 2 встановлені поза існуючими нерівностями ландшафту.

•  Згідно із довідкою з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями на № 133002-000017-010-08-2018 від 02.01.2018 р., масив даного району представлений агровиробничими групами грунтів – засолені грунти середньо суглинкові, чорноземи слабо змиті середньосуглинкові та розмиті грунти і виходи щільних карбонатних порід;

• Територія не підтоплюється, заболоченість відсутня.

• Геологічна характеристика території не потребує розробки додаткових інженерних заходів щодо організації будівництва в складних інженерно-геологічних умовах.

  - Санітарно-екологічна характеристика території:

• Екологічна ситуація в районі існуючої земельної ділянки сприятлива.

• Досліджувана територія не потрапляє в існуючі санітарно-захисні та природоохоронні зони.

• Водних джерел і водоймищ на проектованій території ділянки немає.

• Зі східної сторони проектованої ділянки 1 тече р. Інгулець.

Загальна довжина річки 549 км, площа басейну 14460 км2, середній уклон водної поверхні русла 0,39%.

Відповідно до ст.79 Водного кодексу України, річка Інгулець класифікується як середня (до середніх належать річки, які мають площу водозбору  від  2 до 50 тис. квадратних кілометрів).

Розмір  прибережної захисної смуги  залежить від розміру річок. Відповідно до част.2 ст.88 ВК України, ці смуги встановлюються уздовж урізу води шириною для середніх річок, площею понад 3 гектари - 50 метрів.

Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, згідно з част.3 ст. 88 ВК України, мінімальна ширина мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі,  можуть експлуатуватись,  якщо  при  цьому  не   порушується   її   режим.

Сонячний колектор - це пристрій для збору теплової енергії сонця (геліоустановка), що монтується шляхом укручування гвинтової палі, не змінюючи природні умови та існуючий ландшафт.

Геліоустановки не входять до переліку заборонених видів господарської діяльності в  прибережних захисних  смугах уздовж річок відповідно до ст. 89. Водного кодексу України.

А, враховуючі, що на аналізованій території уздовж прибережної захисної смуги у 70-ті роки був створений штучний насип висотою від 1,0 м, і межі проектованої земельної ділянки 1 встановлені поза цією височиною, приймаємо ширину прибережної захисної смуги 50,0 м.

• З заходу ділянки 1 розташована водойма  площею 2800,0 м2, що заросла очеретом і пересихає в літній період.  Відповідно до статті 88 Водного кодексу України «Прибережні захисні смуги»,  прибережна захисна смуга ставків  площею менше 3 гектарів - 25 метрів.

Межі проектованої земельної ділянки 1 встановлені з урахуванням вказаної прибережної захисної смуги.

• Джерела забруднення води і навколишнього середовища відсутні.

• Джерела ультразвуку, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, які перевищують допустимі норми, відсутні.

• Джерела вентиляційних і технологічних викидів відсутні.

• За матеріалами існуючої містобудівної документації та представленої замовником документації охоронних, археологічних, заповідних та інших зон, що впливають на розташування об'єкта, на обраній ділянці немає.

• Клас небезпеки виробництва за санітарною класифікацією - відсутній.

# Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).

Територія, яка пропонується для розміщення сонячної електростанції, за своїм функціональним призначенням належить до земель сільськогосподарського призначення Карпівської сільської ради.

Згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації  «Про розроблення детального плану частин територій Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка  Широківського району Дніпропетровської області під розміщення сонячної електростанції» від  29.01.2018 р.  № Р-18/0/392-18, пропонована до розробки територія складається з двох ділянок площею 40,000 га та 29, 000 га.

Враховуючі існуючу ситуацію з усіма планувальними та нормативними обмеженнями, запропонована площа земельної ділянки 1 складає 40,0000 га.

Площа земельної ділянки 2 відкорегована  і складає 23,1685 га.

Згідно із довідкою з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями на № 133002-000017-010-08-2018 від 02.01.2018 р., проектовані земельні ділянки мають категорію земель сільськогосподарського призначення.

Земельна ділянка 1 використовувалась під господарські будівлі і двори.

Земельна ділянка 2 використовувалась під пасовище.

З метою впровадження інвестиційних проектів на території району  Широківська районна державна адміністрація запропонувала вищевказані земельні ділянки під розміщення сонячної електростанції.

Детальним планом  виконано аналіз можливості використання території під сонячну електростанцію,  визначення граничних параметрів об’єкта  і його допустимого функціонального використання в умовах існуючої ситуації.

Дана територія розташована поза охоронних зон пам'яток і історичних ареалів.

Проектована територія вільна від забудови (на ділянці 2 зруйновані господарські будівлі) та багаторічних зелених насаджень.

Особливих режимів використання території не передбачено.

# Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо).

Проектована територія за своїм функціональним використанням належить до земель сільськогосподарського призначення.

При виділенні ділянки під сонячну електростанцію змінюється функціональне призначення земельної ділянки.

Згідно з Земельним кодексом України, дана ділянка буде відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13, стаття 66).

# Пропозиції  щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т. ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

На території, що розглядається, існує можливість розміщення сонячної електростанції на двох ділянках потужністю:

ділянка 1  –  потужністю близько 20 МВт.

ділянка 2 –  потужністю близько 15 МВт;

Будівництво сонячної електростанції передбачається в одну чергу.

Прийняті рішення базуються на аналізі існуючої ситуації та техніко - економічних показниках  згідно з нормами.

На даних ділянках відсутні об’єкти культурної спадщини, що узгоджено відділом культури, туризму, національностей та релігій Широківської районної державної адміністрації.

# Переважні, супутні i допустимі види використання території.
Micтoбyдівнi умови та обмеження (уточнення).

Планувальні обмеження на проектованій території представлені нормативними планувальними та санітарними розривами від існуючих об’єктів, які враховуються при оформленні прав на землекористування.

Планувальними обмеженнями ділянки є:

- сільськогосподарські землі Карпівської сільської ради (ріллі);

- землі запасу Карпівської сільської ради, які належать до категорії земель сільськогосподарського призначення (пасовище);

- прибережні захисні смуги;

- охоронні зони мереж зв’язку ПрАТ «Київстар» та ТОР «Вікторія» (Водафон);

- проїжджа частина дороги місцевого значення, що з’єднує село Зелене з селом Новолатівка;

- територія служби автомобільних доріг у Дніпропетровській обл. кадастровий № 1225886600:19:001:0010 (автомобільна дорога, що з'єднує село Зелене з селом Яблунівка);

- польова дороги, що є проїздом, проходом (сервітут, шириною 6,0 м);

- земельні ділянки, надані у власність або користування.

Розрахунки за умов і обмежень забудови земельної ділянки,

порівняльний аналіз намірів забудови.

Детальний план  території виконаний згідно з вимогами  Земельного кодексу України,  ДБН 360-92 ** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»,  ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів № 173-96,  СНіП ІІ-89-90 ч. II «Генеральні плани промислових підприємств».

Основою для розробки детального плану частин територій Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка Широківського району Дніпропетровської області  є схема планування території Гречаноподівської сільської ради, яка розроблена УкрНДІпроцивільсільбуд (м.Київ) у 2008 р.

Згідно із довідкою з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями на № 133003-003907-010-08-2017 від 19.12.2017 р., проектована територія має категорію земель сільськогосподарського призначення і використовується під пасовища.

Після розміщення на проектованій ділянці сонячної електростанції зміниться функціональне призначення землі.

Згідно з главою 13 ст. 65 п.1 Земельного кодексу України призначення земельних ділянок належатиме в цілому  до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

На сьогоднішній день нормативна база для проектування сонячних електростанцій в Україні відсутня, а умови ліцензування проектних робіт визначають такі електростанції як об'єкти з нетрадиційними джерелами енергії (у т.ч. вітрові та ін.).

В даному випадку – з використанням енергії сонця, для чого майже вся проектована територія  використовується під установку сонячних панелей під відкритим небом, а об'єкти  обслуговування, охорони та інші розміщуються в компактних малогабаритних мобільних некапітальних нечисленних будівлях, які займають невелику площу ділянки - згідно з існуючою технологією  для сонячних електростанцій.

На підставі практики аналогів сонячних електростанцій в Україні, існуючої на 2018 р., співвідношення потужності станції до площі ділянки становить приблизно 1:2.

Орієнтовні площі земельних ділянок під розміщення сонячної електростанції, на яку розробляється детальний план частин територій Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка Широківського району Дніпропетровської області, становить:  ділянка 1 –  40,0000 га;

ділянки 2 –23,1685 га.

Таким чином, на земельній ділянці 1 площею 40,0  га можливо розмістити сонячну електростанцію потужністю близько 20,0 МВт, а на земельній ділянці 2 площею 23,1685 га можливо розмістити сонячну електростанцію потужністю близько 15,0МВт.

Таблиця показників площі земельної ділянки 1

| N П/п | Найменування | од. вим. | По проекту | По нормам | примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 2 | Орієнтовна площа території в межах проектування у т. ч.: площа забудови (технологічний майданчик) площа покриття проїздів Коефіцієнт забудови | га м2 га м2 га % | 40,0000 400 000,0 38,6765 386 765,0 1,3235 96 | 40,0000 | Розрахунок зроблений відповідно до практики побудови сонячних електростанцій на території України зі співвідношення площі / потужності близько до 2: 1 |

Таблиця показників площі земельної ділянки 2

| N П/п | Найменування | од. вим. | По проекту | По нормам | примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 2. 3. | Орієнтовна площа території в межах проектування у т. ч.: площа забудови (технологічний майданчик) площа покриття проїздів площа сервітуту проїзду (проходу) Площа охоронної зони зв’язку ПрАТ «Київстар» Коефіцієнт забудови | га м2 га м2 га га га % | 23,1685 231 685,0 21,9400 219 400,0 1,1885 0,0400 0,0100 95 | 23,1685 | Розрахунок зроблений відповідно до практики побудови сонячних електростанцій на території України зі співвідношення площі / потужності близько до 2: 1 |

Техніко-економічні характеристики об’єкта

1. Найменування об'єкта:                розміщення сонячної електростанції

2. Місце розташування:                   територія Карпівської сільської ради

за межами села Яблунівка Широківського

району Дніпропетровської обл.

3. Інвестори:                                      ТОВ «ГЕА СОЛАР ГРУП»

4. Основний вид діяльності:            виробництво електричної енергії від сонячного

випромінювання в денний час доби

5. Клас безпеки виробництва:         відсутній

6. Вид продукції:  електрична  енергія,  яка  подається:

з ділянки 1 в  загальну  споживчу  мережу Центрально-Міського району м. Кривий Ріг (підстанція  35/6 кВ біля с. Рахманово ) на відстані 4,8 км;

з ділянки 2 в  загальну  споживчу  мережу с. Новолатівка (підстанція  35/10 кВ) на відстані 1,5 км.

5. Потужність виробництва:           ділянка 1 - 20,0 МВт;

ділянка 2 - 15,0 МВт;

Примітка: в процесі проектування потужність сонячної електростанції уточнюється виходячи із специфіки технологічних рішень

6. Обсяг вантажних перевезень:     відсутній

7. Відомості про використання

транспорту:                                    Для обслуговування обладнання, розміщеного майже по всій території сонячної електростанції (сонячні панелі та інше технологічне обладнання), планується використовувати легкий малогабаритний мобільний транспорт, який переміщується по проектованим проїздам з щебеневим покриттям - скутери (мопеди), квадроцикли в теплу пору року, і снігоходи – взимку

8. Персонал станції і режим роботи:

8.1. Виробничий персонал:             6 працівників

8.2 Режим роботи виробничого

персоналу:                                    2 зміни - квітень - листопад (умовно)

1 зміна - листопад - квітень (умовно)

8.3 Охорона:                                      4 працівника при однозмінній робочій добі

(послуги сторонніх профільних фірм)

8.4 Режим роботи охорони:            однозмінна доба або двозмінна доба

9. Склад і характеристика

основних будівель, споруд і

приміщень, а також майданчиків

технологічного обладнання:

9.1 Комплексні мобільні споруди

заводського виготовлення              для персоналу, охорони та комп'ютерного

обладнання для спостереження, управління і

передачі даних роботи технологічного та іншого

обладнання, а також пожежної безпеки та

оповіщення

9.2 Технологічне обладнання:          сонячні панелі - розміщення по ділянці під

відкритим небом (кількість визначається робочим

проектом)

9.3 Трансформаторні підстанції:     кількість визначається робочим проектом

  - Технологічні проходи і проїзди: кількість уточнюється в робочому проекті

10.Показники по генплану (ділянка 1):

10.1. Рекомендована гранична

площа необхідної території ділянки

в тому числі               400 000,0 м2 (40,0000 га)

10.2. Площа забудови (в тому числі:

загальна площа розміщення

мобільних споруд для персоналу та

охорони, технологічного обладнання,

трансформаторних підстанцій,

технологічних проходів і проїздів)          38,6765 га

Примітка - деталі уточнюються в робочому

проекті

10.3 Площа покриття проїздів                 1,3235 га

10.4 Площа озеленення                            дорівнює площі   технологічного майданчика

використовується газонна трава, стійка до

витоптування  (38,6765 га)

11.Показники по генплану (ділянка 2):

11.1. Рекомендована гранична

площа необхідної території ділянки

в тому числі               231 685,0 м2 (23,1685 га)

11.2. Площа забудови (в тому числі:

загальна площа розміщення

мобільних споруд для персоналу та

охорони, технологічного обладнання,

трансформаторних підстанцій,

технологічних проходів і проїздів)          21,9400 га

Примітка - деталі уточнюються в робочому

проекті

11.3 Площа покриття проїздів                 1,1885 га

11.4 Площа озеленення                            дорівнює площі   технологічного майданчика

використовується газонна трава, стійка до

витоптування  (21,9400 га)

11.5 Площа сервітуту проїзду (проходу) 0,0400 га

11.6 Площа охоронної зони транзитної

мережі зв’язку                                     0,0100 га

12. Інженерне забезпечення ділянок:

12.1. Електропостачання:                         5 кВт

(Інверторне обладнання станції,  освітлення

території, власні потреби станції і т.д.)

Примітка: обсяг уточнюється робочим проектом

12.2. Сировина:                                           електростанція використовує лише енергію

сонця

12.3 Водопостачання:                                 привозне

12.4 Водовідведення:                                  біотуалети

12.5 Зовнішні інженерні мережі:              визначаються робочим проектом

12.6 Відходи виробництва:                        відсутні

12.7 Черговість будівництва:                    1 черга

Проектована земельна ділянка 1  межує:

–        з півночі, сходу і заходу –  безпосередньо з землями запасу Карпівської сільської ради, які належать до категорії земель сільськогосподарського призначення, на яких розміщені польова дорога, територія колишніх господарських дворів, озеленені території;

- відстань до межі с. Зелене зі сходу 126,0 м;

- з півдня – безпосередньо з землями запасу Карпівської сільської ради,

на відстані 9,8 м розташована проїжджа частина дороги районного значення, яка з’єднує с. Зелене з с. Яблунівка, належить службі автомобільних доріг

в Дніпропетровській області, кад. №1225886600:19:001:0010 (відстань між ділянками від 6,6 м).

Проектована земельна ділянка 2  межує:

–        з півночі –  безпосередньо з межею Карпівської сільської ради, за якою розташована земельна ділянка Новолатівської сільської ради для ведення підсобного сільського господарств кад. №1225885500:05:010:000;

- з півдня –з землями запасу Карпівської сільської ради, які належать до категорії земель сільськогосподарського призначення, на яких розміщені польова дорога, озеленені території;

- відстань до межі с. Зелене 220,0 м;

- – зі сходу – з 50-ти метровою прибережною захисною смугою р. Інгулець на землях Карпівської  та частково Новолатівської сільських рад;

–   із заходу  –  частково з землями Карпівської сільської ради, на яких розташована проїжджа частина дороги місцевого значення, яка з’єднує с. Зелене з с. Новолатівка;

–  безпосередньо з 25-ти метровою прибережною захисною смугою водойми.

Межі проектованих земельних ділянок визначені виходячи з наявних обмежень і згідно з нормами.

Схема забудови ув'язана з прилеглими територіями, автомобільними проїздами і існуючим рельєфом.

Досліджувана територія не потрапляє на існуючі земельні ділянки суміжних землекористувачів. Розміщення сонячної електростанції не суперечить сформованим транспортним зв'язкам.

Встановлені межі земельних ділянок задовольняють вимогам нормального функціонування з урахуванням сформованої існуючої ситуації без порушень санітарних і протипожежних норм.

Характеристика проектованого об'єкта.

Сонячна електростанція являє собою огороджену територію з організованою охороною і охоронним відеоспостереженням. По всій площі ділянки під відкритим небом розміщується технологічне обладнання - сонячні панелі, які складаються з окремих елементів, відповідно до існуючих технологічних рішень.

Ці панелі передаватимуть вироблену протягом світлового дня електроенергію в проектовану зовнішню електромережу.

Між рядами сонячних панелей за технологією передбачається відстань близько 7,5 м.

На ділянці в межах технологічних майданчиків розміщуються :

- фотоелектричні сонячні панелі;

- трансформаторні підстанції;

- розподільча трансформаторна підстанція;

- некапітальні споруди заводського виготовлення, в яких розміщуються приміщення для дистанційного спостереження та управління технологічними процесами, охорони і відеоспостереження, побутові та господарські.

Орієнтована потужність може скласти близько 20,0 та 15,0 МВт (виходячи із прикладів інших станцій, побудованих в Україні в рівнинній місцевості та в схожих умовах, де співвідношення площі ділянки до потужності станції орієнтовно становить 2:1).

# Основні принципи планувально-просторової організації території.

Прийняті рішення базуються на функціональному зонуванні аналізованої території і техніко-економічних показниках  об’єкта згідно з нормами.

Для оптимального функціонування, тобто максимального отримання енергії сонячного світла для перетворення її в електричну, панелі розміщуються перпендикулярно напрямку північ - південь. Щоб поглинати максимальну кількість сонячної енергії, площина сонячного колектора повинна бути завжди перпендикулярна сонячним променям.

Сонячні колектори, орієнтовані в південному напрямку і змонтовані під кутом від 30 ° до 65 ° щодо горизонту, дозволяють досягти максимального значення поглинання сонячного випромінювання в Україні, що відповідає плануванню проектованої території.

Планувально-просторова організація території даної частини району не порушується.

Передбачається додатковий благоустрій території.

# Житловий фонд та розселення.

Ділянка, до якої надається проектна документація, розташована на території Широківського району на землях сільськогосподарського призначення Карпівської сільської ради за межами с Яблунівка.

Населення с. Яблунівка складає близько117 осіб.

Село Яблунівка знаходиться на відстані 0,5 км від села Червоне та за 1,5 км від сіл Полтавка і Широка Долина. Відстань від села до проектованої земельної ділянки 1 складає 5,7 км.

# 11. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів 
обслуговування.

Основну роль у формуванні системи обслуговування виконує  центральна частина с. Зелене.

Проектовані земельні ділянки  розташовані на відстані від 73,0 до 220,0 м  від с. Зелене.

# 12.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок,  розміщення гаражів і автостоянок.

Транспортний зв'язок  проектованою земельною ділянкою 1 здійснюється з автомобільної траси районного значення між с. Зелене та с. Яблунівка, шириною 6,0 м. Проектується два під'їзди з півдня проектованої ділянки з улаштуванням накопичувальних карманів при виїзді на трасу.

Транспортний зв'язок  проектованою земельною ділянкою 2 здійснюється з автомобільної траси місцевого  значення між с. Зелене та с. Новолатівка  шириною 6,0 м.

Проектується два під'їзди із заходу проектованої ділянки з улаштуванням накопичувальних карманів при виїзді на трасу.

На ділянках планується організація технологічних майданчиків, на яких будуть розміщені панелі сонячних батарей рядами з інтервалом в 7,5 м перпендикулярно напрямку північ-південь з нахилом в південну сторону, згідно з існуючими технологічними рішеннями.

По периметру технологічних майданчиків в межах ділянок проектуються об'їзні проїзди шириною 3,5 м  та  технологічні проїзди з щебеневим покриттям.

Між рядами сонячних батарей можливий проїзд технологічного транспорту.

Існує безперешкодний під'їзд до ділянок сонячної електростанції пожежних машин і спеціального транспорту.

Планувальні рішення передбачаються без зміни існуючої дорожньої мережі з організацією руху автотранспорту, пішохідного руху з урахуванням вимог діючих СНиП та вказівок з безпеки руху.

Проектовану ділянку 2 перетинає польова дорога. При проектуванні сонячної електростанції враховано сервітут проїзду (проходу), шириною 6,0 м, в межах якого встановлюється огорожа.

Площа  сервітуту проїзду (проходу) 400,0 м2 (0,0400 га).

# Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

Відомості про інженерні комунікації узяті з топографо-геодезичної зйомки масштабу 1:500, виконаної ФО-П Яблонською  В. М. у 2018 р.

На території проектованої земельної ділянки 1 транзитні інженерні мережі відсутні. Мережі зв’язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Вікторія» (представник «Водафон») з охоронною зоною 1,0 м, проходять поза межами ділянки.

По території проектованої земельної ділянки 2 проходить мережа зв’язку ПрАТ «Київстар», охоронна зона 1,0 м. Площа охоронної зони складає 100,0м2.

Вироблена протягом світлового дня електроенергія передаватиметься в проектовану зовнішню електромережу в напрямку:

- з ділянки 1 в  загальну  споживчу  мережу Центрально-Міського району м.Кривий Ріг (підстанція  35/6 кВ біля с. Рахманово ) на відстані 4 870,0 м;

- з ділянки 2 в  загальну  споживчу  мережу с. Новолатівка (підстанція  35/10 кВ) на відстані 1500,0 м.

На проектованій ділянці передбачається влаштування майданчиків для побутових відходів.

Для вивезення сміття на міський полігон побутових відходів необхідно укласти договір з ТОВ "Екоспецтранс".

# Інженерна  підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

Геологічна характеристика території не передбачає розробку додаткових інженерних заходів щодо організації будівництва в складних інженерно-геологічних умовах.

Необхідне виконання часткового вертикального планування території, з урахуванням проектованого об’єкта.

# Комплексний благоустрій та озеленення території.

Благоустрій території передбачає устрій дорожнього покриття для об’їзду території з щебеню.

Для проїздів між рядами сонячних батарей на технологічному майданчику використовувати газонні трави, стійкі до витоптування.

Передбачається освітлення у нічний час на в’їзді до території проектного об’єкта.

# Micтoбудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Проектні пропозиції по розміщенню сонячної електростанції на частинах території Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка Широківського району Дніпропетровської області виконані на основі аналізу існуючої ситуації, стану території та споруд на аналізованих та сусідніх ділянках.

Територія проектованого об'єкта не ущемляє нормативні площі прилеглих територій.

Клас небезпеки виробництва за санітарною класифікацією – відсутній.

# Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.

Частина території  Карпівської сільської ради, де знаходиться проектована територія, потребує розвитку  у сфері реконструкції існуючого дорожнього покриття, устрою зупинок громадського транспорту навпроти проектованої сонячної електростанції.

# Перелік вихідних даних (Додаток Б).

1.Топографо-геодезична зйомка, виконана ФО-П Яблонською  В. М. у 2018 р.

2.Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про розроблення детального плану частин територій Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка  Широківського району Дніпропетровської області під розміщення сонячної електростанції» від  29.01.2018 р.  № Р-18/0/392-18.

3. Схема планування  території Карпівської сільської ради;

4. Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

5. Викопіювання із чергового кадастрового плану Карпівськоїсільської ради Широківського району Дніпропетровської обл.

6. Узгодження відділу культури, туризму, національностей та релігій Широківської районної державної адміністрації про відсутність пам’яток історико-культурної спадщини.

# Висновки детального плану території.

Орієнтовні площі земельних ділянок під розміщення сонячної електростанції, на яку розробляється детальний план частин територій Карпівської сільської ради за межами села Яблунівка Широківського району Дніпропетровської області, становить:  ділянка 1 –  40,0000 га;

ділянки 2 –23,1685 га.

Згідно з земельно-обліковими даними, об’єкт розташований повністю на землях сільськогосподарського призначення Карпівської сільської ради.

Виділення земельних ділянок повністю відповідає перспективним намірам інвестиційного проекту будівництва сонячної електростанції.

Об’єкти  культурної спадщини та пам’ятники  архітектури на даних ділянках відсутні.

Встановлені межі задовольняють потребам нормального функціонування об’єкта.

Обрана територія сприятлива для розміщення сонячної електростанції, оптимально відповідає умовам використання земель у межах існуючої ситуації.

Розміщення сонячної електростанції  не чинить негативного впливу на навколишнє середовище і умови життя та здоров'я людей, які проживають поблизу проектованого об’єкта.

# Техніко-економічні  показники, у т.ч.  прогнозні показники   відповідно до  етапів реалізації  генерального   плану   (ДОДАТОК В)

|  | Назва показників | Одиниця вимipy | Значения показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
|  | Територія |  |  |  |  |
|  | Територія в межах проекту: ділянка 1 ділянка 2 | га | 40,0000 23,1685 |  |  |
|  | - площа забудови (технологічні майданчики) ділянка 1 ділянка 2 | га | 38,6765 21,9400 |  |  |
|  | - зелені насадження (кpiм зелених насаджень мікрорайонного значения) | га | - |  |  |
|  | - вулиці, площі (кpiм вулиць мікрорайонного значения) щебеневе покриття поїздів ділянка 1 ділянка 2 площа сервітуту проїзду (проходу) на ділянці 2 | га | 1,3235 1,1885 0,0400 |  |  |