ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

« АРХ-ІОН»

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН

частини територій Гречаноподівської сільської ради

за межами села Красний Під Широківського району

Дніпропетровської області

під розміщення сонячної електростанції

Об'єкт:  016-18

Замовник:                                  Широківська районна державна

адміністрація Дніпропетровської області

Інвестор:                                 ТОВ «ГРІНВЕЙ СОЛАР ГРУП»

Кривий Ріг

2018

ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

« АРХ-ІОН»

Кваліфікаційний сертифікат архітектора АА № 002678

Договір № 014/18 від 20.02.18 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН

частини територій Гречаноподівської сільської ради

за межами села Красний Під Широківського району

Дніпропетровської області

під розміщення сонячної електростанції

Об'єкт:  016-18

Замовник:                                  Широківська районна державна

адміністрація Дніпропетровської області

Інвестор:                                    ТОВ «ГРІНВЕЙ СОЛАР ГРУП»

Директор ПП «АРХ-ІОН»                             Тельвак Т. С.

Головний архітектор  проекту                            Чмихова С.В.

Кривий Ріг

2018

ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЦІВ:

Архітектор:                                             Лутошечкіна І. А.

| Позначення | Найменування | Примітка стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний лист |  |
| 016-18-З | Перелік виконавців | 1 |
| 016-18-З | Зміст тому | 1 |
| 016-18-ПЗ | Пояснювальна записка | 2 - 21 |
| 016-18-ГП Лист 1 | Схеми розташування Гречаноподівської сільської ради у планувальній структурі району, масштаб довільний |  |
| Лист .11 | Схеми розташування території у планувальній структурі Гречаноподівської сільської ради, масштаб довільний |  |
| Лист 2 | План існуючого використання території М 1:2000 Опорний план М 1:2000 |  |
| Лист 3 | Схема планувальних обмежень М 1:2000 План червоних ліній М 1:2000 |  |
| Лист 4 | Проектний план М 1:2000 |  |
| Лист 5 | Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:2000 Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:2000 Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:2000 |  |
| Лист 6 | Креслення поперечних профілів вулиць М 1: 200 |  |
| Додатки: | Топографо-геодезична зйомка,виконана ФО-П Яблонською В. М. у 2018 р. |  |
|  | Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про розроблення детального плану частини територій Гречаноподівської сільської ради за межами села Красний Під Широківського району Дніпропетровської області під розміщення сонячної електростанції» від 29.01.2018 р. № Р-17/0/392-18 |  |
|  | Довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями |  |
|  | Викопіювання із чергового кадастрового плану Гречаноподівської сільської ради Широківського району |  |
|  | Узгодження відділу культури, туризму, національностей та релігій Широківської районної державної адміністрації про відсутність пам’яток історико-культурної спадщини. |  |
|  | Завдання на проектування Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області |  |

Зміст пояснювальної записки

1.	Перелік матеріалів детального плану території.	3

2.	Стислий опис природних, соціально-економічних i містобудівних умов.	4

3.	Стисла історична довідка.	5

4.	Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення i благоустрою, планувальних обмежень.	6

5.	Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).	8

6.	Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо).	9

7.	Пропозиції  щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т. ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.	9

8.	Переважні, супутні i допустимі види використання території. Micтoбyдівнi умови та обмеження (уточнення).	10

9	Основні принципи планувально-просторової організації території.	16

10	Житловий фонд та розселення.	17

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів  обслуговування.	17

12.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок,  розміщення гаражів і автостоянок.	17

13.	Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.	18

14.	Інженерна  підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.	19

15.	Комплексний благоустрій та озеленення території.	19

16.	Micтoбудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.	19

17.	Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.	20

18.	Перелік вихідних даних (Додаток Б).	20

Висновки детального плану території.	20

19.	Техніко-економічні  показники, у т.ч.  прогнозні показники   відповідно до  етапів реалізації  генерального   плану   (ДОДАТОК В)	21

# Перелік матеріалів детального плану території.

  - Підставою для розробки проекту є:

• договір № 014/18 від 20.02.18 р.,

• розпорядження голови районної державної адміністрації «Про розроблення детального плану частини територій Гречаноподівської сільської ради за межами села Красний Під  Широківського району Дніпропетровської області під розміщення сонячної електростанції» від  29.01.2018 р.  № Р-17/0/392-18.

1.2. Право ПП «АРХ-ІОН» (ГАП Чмихова С.В.) на  розроблення містобудівної документації підтверджується кваліфікаційним сертифікатом архітектора АА №002678.

1.3. Містобудівна документація виконана  відповідно до вимог екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих в Україні норм і забезпечує безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію будівель (споруд), при дотриманні передбачених проектною документацією заходів.

1.4. Вихідні дані:

– топографо-геодезична зйомка масштабу 1:500, виконана у 2018 р. ФО-П Яблонською В.М. і узгоджена з:

- ПАТ «Укртрансгаз» філія управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» Криворізькелінійне виробниче управління магістральних газопроводів;

- ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» Широківський РЕМ;

- ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» Нікопольське відділення;

- ВАТ "Укртелеком".

1.5. Найменування об’єкта,  щодо якого розробляється проект:

розміщення сонячної електростанції

1.6.   Місцезнаходження ділянки:

територія Гречаноподівської сільської ради за межами села Красний Під Широківського району Дніпропетровської обл.

1.7   Мета роботи: обґрунтування   можливості  розміщення сонячної електростанції на частині території  Гречаноподівської сільської ради за межами села Красний Під Широківського району Дніпропетровської обл., визначення граничних параметрів об’єкта  і допустимого функціонального використання території.

1.8   Територія розміщення об’єкта знаходиться за межами зон охорони пам'яток архітектури та зон охорони культурного шару, а також не належить до категорії земель історико-культурного призначення згідно з узгодженням відділу культури, туризму, національностей та релігій Широківської районної державної адміністрації.

У цих цілях передбачається на основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та стану містобудівної документації:

• визначити відповідність обраної земельної ділянки для розміщення сонячної електростанції сучасним містобудівним вимогам;

• оцінити ступінь впливу об’єкта на існуючу забудову;

• уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій;

• визначити умови освоєння вільних від забудови площ окремими ділянками;

• запропонувати проектні рішення щодо коригування планувальної структури території.

1.9 Детальний план території виконано  відповідно до нормативних документів:

• Земельний кодекс України;

• ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

• ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

• Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів № 173/96 г.;

• ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

• ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

• ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

• СНіП ІІ-89-90 ч. II «Генеральні плани промислових підприємств».

# Стислий опис природних, соціально-економічних i містобудівних умов.

Ділянка, до якої надається проектна документація, розташована на території Широківського району на землях сільськогосподарського призначення Гречаноподівської сільської ради між селищами Гречані Поди та Красний Під.

Широківський район - адміністративна одиниця на заході Дніпропетровської області України. Адміністративний центр - селище міського типа Широке.

Район розташований на заході Дніпропетровської області. З ним межують Криворізький, Апостолівський райони, Криворізька міська рада Дніпропетровської області, Казанківський район Миколаївської області та Високопільський район Херсонської області.

Широківський район Дніпропетровської області ділиться на:

• 7 сільських рад,

• 2 селищні ради.

З трьох сторін Широківський район Дніпропетровської області оточують промислові підприємства Криворізького басейну:

• ПАТ "Інгулецький ГЗК",

• ПАТ "Південний ГЗК",

• ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".

Площа району 1214,7 км  (18-е місце серед районів області), в тому числі 944,5км займають сільськогосподарські угіддя.

На території району протікають річки: Інгулець, Вербова.

Гречаноподівська (колишня Розилюксембурзька) сільська рада  входить до складу Широківського району Дніпропетровської області України.

Адміністративний центр сільської ради знаходиться в с. Гречані Поди.

Населені пункти ради:

• с. Гречані Поди

• с. Калинівка

• с. Красній Під

• с. Миролюбівка

• с. Свистуново

• с. Трудолюбівка

Село Красний Під знаходиться на відстані в 1,5 км від села Кряжове і в 2,5 км від сіл Гречані Поди і Трудолюбівка. Навколо села багато іригаційних каналів. Поруч проходить автомобільна дорога Т-0411. Населення близько 150 осіб.

Село Гречані Поди  до 2016 року - Рози Люксембург. Є адміністративним центром Розилюксембурзької сільської ради. Колишня німецька колонія Ней-Лібенталь.

Населення близько 630 осіб.

Село Гречані Поди знаходиться на відстані в 1,5 км від села Калинівка та в 2,5 км від села Красний Під.

# Стисла історична довідка.

Територія, на якій розташований Широківський район Дніпропетровської області, була заселена в глибокій старовині. Про це свідчать археологічні знахідки, виявлені при розкопках стародавніх могил - курганів. В курганах знайдені поховання, предмети побуту бронзової епохи і скіфського періоду.

Саме козацькі зимівники, які будувалися по річці Інгулець, перетворилися в майбутньому на великі поселення.

Після зникнення Запорізької Січі землі Війська Запорозького були приєднані до Новоросійської губернії, створеної в 1764 році.

У 1900 році землі району увійшли до складу Херсонської губернії, яка була розділена на повіти, що складалися з волостей. До 1919 року Широківський район Дніпропетровської області входив до складу Херсонського повіту і одночасно був Широківською волостю з центром в селищі Широке.

У квітні 1919 року Широківська волость була підпорядкована Криворізькому повіту, який увійшов до складу Катеринославської губернії.

Широківський район Дніпропетровської області був утворений в лютому 1923 року. До його складу входили: Ингулецька, Миколаївська, Широківська і Шестірнянська волості.

У 1932 році вводиться обласне територіальне ділення, і район стає складовою частиною Дніпропетровської області.

У 1963 році Широківський район був розформований і приєднаний до Апостолівського району Дніпропетровської області.

У 1965 році Широківський район Дніпропетровської області був відновлений.

# Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення i благоустрою, планувальних обмежень.

За основу аналізу існуючого стану території прийняті наступні містобудівні матеріали:

• Схема планування  території Гречаноподівської сільської ради;

• Статистичні дані про населення, житловий фонд, мережі установ культурно-побутового обслуговування населення;

• Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

• Викопіювання із чергового кадастрового плану Гречаноподівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської обл.

• Узгодження відділу культури, туризму, національностей та релігій Широківської районної державної адміністрації про відсутність пам’яток історико-культурної спадщини.

Забудова навколо проектованого об’єкта відсутня. Відстань від проектованої території до найближчих домоволодінь с. Красний Під, що розташовані поза межами села, складає 135,2 м.

Проектована ділянка розташована з основною прив'язкою до автомобільної траси, що з'єднує селище Красний Під з селищем Гречані Поди.

Територія, яка пропонується під розміщення сонячної електростанції, використовувалася раніше в якості пасовища Гречаноподівської сільської ради, навколо якого розміщені землі для вирощування ранніх зернових та технічних культур.

  - Кліматична характеристика території:

Згідно  з ДСТУ Н Б В. 1.1-27: 2010 - «Будівельна кліматологія», майданчик будівництва відноситься до II кліматичного підрайону і характеризується наступними умовами:

- Розрахункова температура повітря – мінус 240С;

- Відносна вологість повітря в липні менше 65%;

- Кількість опадів за рік від 400 до 500 мм, середнє 475 мм;

- Середня швидкість вітру в січні від 4,1 до 5 м / сек;

- Глибина промерзання грунту - 0,90 м;

- Переважний напрямок вітру: східний - в теплий період; північний - в холодний період.

  - Інженерно-геологічна характеристика території:

• Аналізована територія відноситься до частини територій, придатних для розміщення сонячної електростанції.

• Загальний рельєф місцевості, перепади позначок за висотою мінімальні, а загальний ухил зорієнтований з півдня на північ, не більше 0,8 м. Однак, ділянка потребує вирівнювання поверхні шляхом засипання невеликих канав і вибоїн, а також організації поверхневого водовідведення.

•  Згідно із довідкою з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями на № 133003-003907-010-08-2017 від 19.12.2017 р., масив даного району представлений агровиробничими групами грунтів;

• Територія не підтоплюється, заболоченість відсутня.

• Геологічна характеристика території не потребує розробки додаткових інженерних заходів щодо організації будівництва в складних інженерно-геологічних умовах.

  - Санітарно-екологічна характеристика території:

• Екологічна ситуація в районі існуючої земельної ділянки сприятлива.

• Досліджувана територія не потрапляє в існуючі санітарно-захисні та природоохоронні зони.

• Водних джерел і водоймищ на території ділянки і на прилеглих територіях немає.

Із західної сторони проектованої ділянки розташована дренажна водойма площею 1800,0 м2. Відповідно до статті 88 Водного кодексу України «Прибережні захисні смуги»,  прибережна захисна смуга ставків  площею менше 3 гектарів - 25 метрів.

Межі проектованої земельної ділянки навколо дренажної водойми запроектовані на відстані від 36,6 м до 43,8 м з урахуванням існуючого обвалування водойми.

• Джерела забруднення води і навколишнього середовища відсутні.

• Джерела ультразвуку, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, які перевищують допустимі норми, відсутні.

• Джерела вентиляційних і технологічних викидів відсутні.

• За матеріалами існуючої містобудівної документації та представленої замовником документації охоронних, археологічних, заповідних та інших зон, що впливають на розташування об'єкта, на обраній ділянці немає.

• Клас небезпеки виробництва за санітарною класифікацією - відсутній.

# Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).

Територія, яка пропонується для розміщення сонячної електростанції, за своїм функціональним призначенням належить до земель сільськогосподарського призначення Гречаноподівської сільської ради.

Згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації  "Про розроблення детального плану частини територій Гречаноподівської сільської ради за межами села Красний Під  Широківського району Дніпропетровської області під розміщення сонячної електростанції" від  29.01.2018 р.  № Р-17/0/392-18, пропонована до розробки територія складає 45,0 га.

Згідно із довідкою з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями на № 133003-003907-010-08-2017 від 19.12.2017 р., проектована земельна ділянка має категорію земель сільськогосподарського призначення і використовується під пасовища.

З метою впровадження інвестиційних проектів на території району, Широківська районна державна адміністрація запропонувала вищевказану територію під розміщення сонячної електростанції.

Детальним планом  виконано аналіз можливості використання території під сонячну електростанцію,  визначення граничних параметрів об’єкта  і його допустимого функціонального використання в умовах існуючої ситуації.

Враховуючі існуючу ситуацію з усіма планувальними та нормативними обмеженнями, можливе виділення  земельної ділянки під розміщення сонячної електростанції орієнтовною площею 45,0 га.

Дана територія розташована поза охоронних зон пам'яток, історичних ареалів, прибережних санітарно-захисних зон.

Проектована територія вільна від забудови та багаторічних зелених насаджень.

Особливих режимів використання території не передбачено.

# Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо).

Проектована територія за своїм функціональним використанням належить до земель сільськогосподарського призначення.

При виділенні ділянки під сонячну електростанцію змінюється функціональне призначення земельної ділянки.

Згідно з Земельним кодексом України, дана ділянка буде відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13, стаття 66).

# Пропозиції  щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т. ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

На території, що розглядається, загальною площею 450 000,0 м2 (45,0000 га)  існує можливість розміщення сонячної електростанції потужністю 25 МВт.

Будівництво сонячної електростанції передбачається в одну чергу.

Прийняті рішення базуються на аналізі існуючої ситуації та техніко - економічних показниках  згідно з нормами.

На даній ділянці відсутні об’єкти культурної спадщини, що узгоджено відділом культури, туризму, національностей та релігій Широківської районної державної адміністрації.

# Переважні, супутні i допустимі види використання території.
Micтoбyдівнi умови та обмеження (уточнення).

Планувальні обмеження на проектованій території представлені нормативними планувальними та санітарними розривами від існуючих об’єктів, які враховуються при оформленні прав на землекористування.

Планувальними обмеженнями ділянки є:

- сільськогосподарські землі Гречаноподівської сільської ради (ріллі);

- землі запасу Гречаноподівської сільської ради, які належать до категорії земель сільськогосподарського призначення (пасовище);

- охоронна зона магістрального газопроводу високого тиску ст.1000 м, (300,0 м, згідно з вимогою ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»);

- охоронна зона газопроводу високого тиску (охоронна зона 10,0 м, згідно з т.1 ДБН 360-92**)

- охоронна зона дренажу (3,0 м, згідно з табл. 1 ДБН 360-92**);

- дренажна водойма;

- територія служби автомобільних доріг у Дніпропетровській обл. кадастровий №1225885700:10:001:0006 (автомобільна траса, що з'єднує селище Красний Під з селищем Гречані Поди).

- територія для  ведення особистого селянського господарства (перспективне виділення);

- повітряна мережа електропостачання 10 кВ (охоронна зона 10,0 м, згідно з т.8.5а* ДБН 360-92**);

- польова дорога, що є прогоном для скота (сервітут, шириною 8,0 м).

Розрахунки за умов і обмежень забудови земельної ділянки,

порівняльний аналіз намірів забудови.

Детальний план  території виконаний згідно з вимогами  Земельного кодексу України,  ДБН 360-92 ** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»,  ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів № 173-96,  СНіП ІІ-89-90 ч. II «Генеральні плани промислових підприємств».

Основою для розробки детального плану частини територій Гречаноподівської сільської ради за межами села Красний Під Широківського району Дніпропетровської області  є схема планування території Гречаноподівської сільської ради, яка розроблена УкрНДІпроцивільсільбуд (м.Київ) у 2008 р.

Згідно із довідкою з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями на № 133003-003907-010-08-2017 від 19.12.2017 р., проектована територія має категорію земель сільськогосподарського призначення і використовується під пасовища.

Після розміщення на проектованій ділянці сонячної електростанції зміниться функціональне призначення землі.

Згідно з главою 13 ст. 65 п.1 Земельного кодексу України призначення земельна ділянка належатиме в цілому  до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

На сьогоднішній день нормативна база для проектування сонячних електростанцій в Україні відсутня, а умови ліцензування проектних робіт визначають такі електростанції як об'єкти з нетрадиційними джерелами енергії (у т.ч. вітрові та ін.).

В даному випадку – з використанням енергії сонця, для чого майже вся проектована територія  використовується під установку сонячних панелей під відкритим небом, а об'єкти  обслуговування, охорони та інші розміщуються в компактних малогабаритних мобільних некапітальних нечисленних будівлях, які займають невелику площу ділянки - згідно з існуючою технологією  для сонячних електростанцій.

На підставі практики аналогів сонячних електростанцій в Україні, існуючої на 2018 р., співвідношення потужності станції до площі ділянки становить приблизно 1:2 на рівнинній місцевості.

Орієнтовна площа земельної ділянки під розміщення сонячної електростанції, на яку розробляється детальний план частини територій Гречаноподівської сільської ради за межами села Красний Під Широківського району Дніпропетровської області, становить 45,0000 га.

Таким чином, на земельній ділянці площею 45,0  га можливо розмістити сонячну електростанцію потужністю близько 25,0 МВт.

Встановлені межі земельної ділянки задовольняють вимогам нормального функціонування з урахуванням сформованої існуючої ситуації без порушень санітарних і протипожежних норм.

Таблиця показників площі земельної ділянки

| N П/п | Найменування | од. вим. | По проекту | По нормам | примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 2. 3. 4. | Орієнтовна площа території в межах проектування у т. ч.: площа забудови (технологічний майданчик) площа благоустрою : площа покриття об'їзного шляху площа покриття допоміжних проїздів площа сервітуту проїзду (прогону скота) Площа охоронної зони дренажу Площа охоронної зони мережі електропостачання 10 кВ Коефіцієнт забудови | га м2 га м2 га га га га га га га | 45,0000 450 000,0 42,6924 426 924,0 2,2443 1,6930 0,5513 0,0633 1,3200 0,1584 95 | 45,0000 | Розрахунок зроблений відповідно до практики побудови сонячних електростанцій на території України зі співвідношення пло-щі / потужності близько до 2: 1 |

Техніко-економічні характеристики об’єкта.

1. Найменування об'єкта:                розміщення сонячної електростанції

2. Місце розташування:                   територія Гречаноподівської сільської ради

за межами села Красний Під Широківського

району Дніпропетровської обл.

3. Інвестори:                                      ТОВ «ГРІНВЕЙ СОЛАР ГРУП»

4. Основний вид діяльності:            виробництво електричної енергії від сонячного

випромінювання в денний час доби

5. Клас безпеки виробництва:         відсутній

6. Вид продукції:  електрична  енергія,  яка  подається  в  загальну  споживчу  мережу

с. Гречані Поди (підстанція  35/10 кВ «Калинівська»)

с. Кряжове (підстанція 35/10 кВ «Кряжове»)

5. Потужність виробництва:           25,0 МВт

Примітка: в процесі проектування потужність сонячної електростанції уточнюється виходячи із специфіки технологічних рішень

6. Обсяг вантажних перевезень:     відсутній

7. Відомості про використання

транспорту:                                    Для обслуговування обладнання, розміщеного майже по всій території сонячної електростанції (сонячні панелі та інше технологічне обладнання), планується використовувати легкий малогабаритний мобільний транспорт, який переміщується по проектованим проїздам з щебеневим покриттям - скутери (мопеди), квадроцикли в теплу пору року, і снігоходи – взимку

8. Персонал станції і режим роботи:

8.1. Виробничий персонал:             6 працівників при двозмінному робочому дні

3 працівника при однозмінному робочому дні

8.2 Режим роботи виробничого

персоналу:                                    2 зміни - квітень - листопад (умовно)

1 зміна - листопад - квітень (умовно)

8.3 Охорона:                                      4-6 чоловік при однозмінних робочих добі

(послуги сторонніх профільних фірм)

8.4 Режим роботи охорони:            однозмінна доба або двозмінна доба

9. Склад і характеристика

основних будівель, споруд і

приміщень, а також майданчиків

технологічного обладнання:

9.1 Комплексні мобільні споруди

заводського виготовлення              для персоналу, охорони та комп'ютерного

обладнання для спостереження, управління і

передачі даних роботи технологічного та іншого

обладнання, а також пожежної безпеки та

оповіщення

9.2 Технологічне обладнання:          сонячні панелі - розміщення по ділянці під

відкритим небом (кількість визначається робочим

проектом)

9.3 Трансформаторні підстанції:     кількість визначається робочим проектом

  - Технологічні проходи і проїзди: кількість уточнюється в робочому проекті

10.Показники по генплану:

10.1. Рекомендована гранична

площа необхідної території ділянки

(землевідведення) в тому числі               450 000,0 м2 (45,0000 га)

10.2. Площа забудови (в тому числі:

загальна площа розміщення

мобільних споруд для персоналу та

охорони, технологічного обладнання,

трансформаторних підстанцій,

технологічних проходів і проїздів)          426 924,0 м2 (42,6924 га)

Примітка - деталі уточнюються в робочому

проекті

10.3 Площа щебеневого покриття

проїздів         22 443,0 м2 (2,2443 га)

10.4 Площа сервітуту проїзду

(проходу скота)         633,0 м2 (0,0633 м2)

10.7 Площа озеленення                            дорівнює площі   технологічного майданчика

використовується газонна трава, стійка до

витоптування  (42,6924 га)

10.8 Площа охоронної зони транзитних

мереж інженерних комунікацій

дренажу       1,3200 га

мережі електропостачання 10 кВ       0,1584 га

11. Інженерне забезпечення:

11.1. Електропостачання:                          5 кВт

(Інверторне обладнання станції,  освітлення

території, власні потреби станції і т.д.)

Примітка: обсяг уточнюється робочим проектом

11.2. Сировина:                                           електростанція використовує лише енергію

сонця

11.3 Водопостачання:                                 привозне

11.4 Водовідведення:                                  біотуалети

11.4 Зовнішні інженерні мережі:              визначаються робочим проектом

11.5 Відходи виробництва:                        відсутні

11.6 Черговість будівництва:                    3 черги

Проектована земельна ділянка  межує:

з північної і південної сторін –  безпосередньо з землями запасу Гречаноподівської сільської ради, які належать до категорії земель сільськогосподарського призначення (пасовище), які призначаються до виділення учасникам АТО для ведення особистого селянського господарства (перспективне виділення);

- – зі східної сторони – безпосередньо з землями запасу Гречаноподівської сільської ради, які належать до категорії земель сільськогосподарського призначення (пасовище), які є охоронною зоною магістрального газопроводу високого тиску

ст. 1000мм (охоронна зона 30,0 м, згідно з вимогою ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»);

–   із західної сторони   –  частково на відстані 6,0 м з проїжджою частиною автомобільної траси, що з'єднує селище Красний Під з селищем Гречані Поди і є  територією служби автомобільних доріг у Дніпропетровській обл., кад. №1225885700:10:001:0006.

Вказана територія нанесена зі зміщенням. В Державному земельному кадастрі дана ділянка нанесена зі зміщенням, тому частина західної межі проектованої земельної ділянки проектується з урахуванням виправлення вказаної помилки ( на відстані 9,0 м від вісі траси, яка має ширину 6,0м).

– частково безпосередньо з землями запасу Гречаноподівської сільської ради, які належать до категорії земель сільськогосподарського призначення, на яких розташована дренажна водойма;

– частково безпосередньо з землями запасу Гречаноподівської сільської ради, які належать до категорії земель сільськогосподарського призначення, на яких розташована польова дорога у охоронній зоні газу високого тиску;

- на відстані 135,2 м  з земельною ділянкою для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  кад. № 1225885700:05:001:0057;

на відстані 135,2 м  з земельними ділянками для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Межі проектованої території визначені виходячи з наявних обмежень і згідно з нормами.

Схема забудови ув'язана з прилеглими територіями, автомобільними проїздами і існуючим рельєфом.

Досліджувана територія не потрапляє на існуючі земельні ділянки суміжних землекористувачів. Розміщення сонячної електростанції не суперечить сформованим транспортним зв'язкам.

Характеристика проектованого об'єкта.

Сонячна електростанція являє собою огороджену територію з організованою охороною і охоронним відеоспостереженням. По всій площі ділянки під відкритим небом розміщується технологічне обладнання - сонячні панелі, які складаються з окремих елементів, відповідно до існуючих технологічних рішень.

Ці панелі передаватимуть вироблену протягом світлового дня електроенергію в проектовану зовнішню електромережу в напрямку селищ  Гречані Поди та Кряжове.

Між рядами сонячних панелей за технологією передбачається відстань близько 7,5 м.

На ділянці в межах технологічних майданчиків розміщуються :

- фотоелектричні сонячні панелі;

- трансформаторні підстанції;

- розподільча трансформаторна підстанція;

- некапітальні споруди заводського виготовлення, в яких розміщуються приміщення для дистанційного спостереження та управління технологічними процесами, охорони і відеоспостереження, побутові та господарські.

Орієнтована потужність може скласти близько 25,0 МВт (виходячи із прикладів інших станцій, побудованих в Україні в рівнинній місцевості та в схожих умовах, де співвідношення площі ділянки до потужності станції орієнтовно становить 2:1).

# Основні принципи планувально-просторової організації території.

Прийняті рішення базуються на функціональному зонуванні аналізованої території і техніко-економічних показниках  об’єкта згідно з нормами.

Для оптимального функціонування, тобто максимального отримання енергії сонячного світла для перетворення її в електричну, панелі розміщуються перпендикулярно напрямку північ - південь. Щоб поглинати максимальну кількість сонячної енергії, площина сонячного колектора повинна бути завжди перпендикулярна сонячним променям.

Сонячні колектори, орієнтовані в південному напрямку і змонтовані під кутом від 30 ° до 65 ° щодо горизонту, дозволяють досягти максимального значення поглинання сонячного випромінювання в Україні, що відповідає плануванню проектованої території.

Планувально-просторова організація території даної частини району не порушується.

Передбачається додатковий благоустрій території.

# Житловий фонд та розселення.

Ділянка, до якої надається проектна документація, розташована на території Широківського району на землях сільськогосподарського призначення Гречаноподівської сільської ради між селищами Гречані Поди та Красний Під.

Населення с. Красний Під складає близько150 осіб.

Житловий фонд 98 будинків.

На відстані в 2,5 км від с. Красний Під розташоване с. Гречані , які з’єднані автомобільною дорогою.

Село Гречані Поди  до 2016 року - Рози Люксембург. Є адміністративним центром Гречаноподівської сільської ради. Населення близько 630 осіб. Житловий фонд 350 будинків.

# 11. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів 
обслуговування.

Селища Гречані Поди та Красний Під виконують функції забезпечення населення району комплексом послуг повсякденного і періодичного попиту.

Основну роль у формуванні системи обслуговування виконує  центральна частина с. Гречані Поди.

Проектована територія розташована на відстані 135,2 м від с. Красний Під.

# 12.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок,  розміщення гаражів і автостоянок.

Транспортний зв'язок з проектованим об’єктом здійснюється з автомобільної траси Т-0411, шириною 6,0 м, що з'єднує селище Красний Під з селищем Гречані Поди.

Проектується два під'їзди зі східного боку проектованої ділянки з улаштуванням накопичувальних карманів при виїзді на трасу.

На ділянці планується організація технологічного майданчика, на якому будуть розміщені панелі сонячних батарей рядами з інтервалом в 7,5 м перпендикулярно напрямку північ-південь з нахилом в південну сторону, згідно з існуючими технологічними рішеннями.

По периметру технологічного майданчика в межах ділянки проектується об'їзна дорога шириною 3,5 м  та 7 технологічних проїздів з щебеневим покриттям.

Між рядами сонячних батарей можливий проїзд технологічного транспорту.

Існує безперешкодний під'їзд до території сонячної електростанції пожежних машин і спеціального транспорту.

Планувальні рішення передбачаються без зміни існуючої дорожньої мережі з організацією руху автотранспорту, пішохідного руху з урахуванням вимог діючих СНиП та вказівок з безпеки руху.

Проектовану ділянку перетинає польова дорога, по якій здійснюється перегін скота. При проектуванні сонячної електростанції враховано сервітут проїзду (прогону скота), шириною 8,0 м, в межах якого встановлюється огорожа.

Площа  сервітуту проїзду (прогону скота) 633,0 м2 (0,0633 га).

# Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

Відомості про інженерні комунікації узяті з топографо-геодезичної зйомки масштабу 1:500, виконаної ФО-П Яблонською  В. М. у 2018 р.

•  В межах  досліджуваної території проходять транзитні інженерні мережі дренажу (охоронна зона в обидва боки 3,0 м, згідно з табл. 1 ДБН 360-92**).

Площа охоронної зони дренажу  на ділянці  складає 13 200,0 м2 (1,3200 га).

•  Ділянку перетинає повітряна мережа електропостачання 10 кВ (охоронна зона 10,0 м, згідно з табл.8.5а* ДБН 360-92**).

На проектованій ділянці розміщена опора № 135 вказаної електромережі.

Згідно з ДБН В.2.5-16-99 "Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж"  для опор повітряних ліній електропередачі встановлюється зона обмежень - територія навколо базової проекції споруди, окреслена замкненою лінією на відстані захисту, за межами якої можлива обробка ґрунту механізмами і знаряддями без пошкодження споруди. Зона обмежень встановлюється на відстані захисту  від контуру базової проекції (п.2.3, п.а) - 0,8 м для опор  ліній електропередачі.

Розміщення сонячних батарей можливе на відстані 2,0 м від проекцій крайніх дротів по горизонталі, згідно з табл.8.5а* ДБН 360-92**.

Площа охоронної зони мережі електропостачання складає 1 584,0 м2 (0,1584 га).

•  Зі східної сторони ділянки на відстані 300,0 м проходить магістральний газопровід високого тиску ст. 1000 мм (охоронна зона 300,0 м, згідно з вимогою ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»). Східна сторона проектованої ділянки проектується по межі вказаної охоронної зони.

•  Із західної сторони проектованої ділянки проходить газопровід високого тиску (охоронна зона 10,0 м, згідно з т.1 ДБН 360-92**). Західна сторона проектованої ділянки проектується по межі вказаної охоронної зони.

•  Із західної сторони проектованої ділянки розташована дренажна водойма площею 1800,0 м2.

Відповідно до статті 88 Водного кодексу України «Прибережні захисні смуги»,  прибережна захисна смуга ставків  площею менше 3 гектарів - 25 метрів.

Межі проектованої земельної ділянки навколо дренажної водойми запроектовані на відстані від 36,6 м до 43,8 м з урахуванням існуючого обвалування водойми.

На проектованій ділянці передбачається влаштування майданчиків для побутових відходів.

Вироблена протягом світлового дня електроенергія передаватиметься в проектовану зовнішню електромережу в напрямку селищ  Гречані Поди (підстанція 35/10 кВ «Калинівська») та Кряжове (підстанція 35/10 кВ «Кряжове»).

Для вивезення сміття на міський полігон побутових відходів необхідно укласти договір з ТОВ "Екоспецтранс".

# Інженерна  підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

Необхідне виконання комплексного вертикального планування території, з урахуванням проектованого об’єкта і організацією  стоку поверхневих вод в існуючу дренажну систему.

Геологічна характеристика території не передбачає розробку додаткових інженерних заходів щодо організації будівництва в складних інженерно-геологічних умовах.

# Комплексний благоустрій та озеленення території.

Благоустрій території передбачає устрій дорожнього покриття для об’їзду території з щебеню.

Для проїздів між рядами сонячних батарей на технологічному майданчику використовувати газонні трави, стійкі до витоптування.

Передбачається освітлення у нічний час на в’їзді до території проектного об’єкта.

# Micтoбудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Проектні пропозиції по розміщенню сонячної електростанції на частині території Гречаноподівської сільської ради за межами села Красний Під Широківського району Дніпропетровської області виконані на основі аналізу існуючої ситуації, стану території та споруд на аналізованій та сусідніх ділянках.

Територія проектованого об'єкта не ущемляє нормативні площі прилеглих територій.

Клас небезпеки виробництва за санітарною класифікацією – відсутній.

# Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.

Частина території  Гречаноподівської сільської ради, де знаходиться проектована ділянка, потребує розвитку  у сфері реконструкції існуючого дорожнього покриття, устрою зупинок громадського транспорту навпроти проектованої сонячної електростанції.

# Перелік вихідних даних (Додаток Б).

1.Топографо-геодезична зйомка, виконана ФО-П Яблонською  В. М. у 2018 р.

2.Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про розроблення детального плану частини територій Гречаноподівської сільської ради за межами села Красний Під  Широківського району Дніпропетровської області під розміщення сонячної електростанції» від  29.01.2018 р.  № Р-17/0/392-18.

3. Схема планування  території Гречаноподівської сільської ради;

4. Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

5. Викопіювання із чергового кадастрового плану Гречаноподівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської обл.

6. Узгодження відділу культури, туризму, національностей та релігій Широківської районної державної адміністрації про відсутність пам’яток історико-культурної спадщини.

# Висновки детального плану території.

Орієнтовна площа земельної ділянки під розміщення сонячної електростанції, на яку розробляється детальний план частини територій Гречаноподівської сільської ради за межами села Красний Під Широківського району Дніпропетровської області, становить 45,0000 га.

Згідно з земельно-обліковими даними, об’єкт розташований повністю на землях сільськогосподарського призначення Гречаноподівської сільської ради.

Виділення земельної ділянки повністю відповідає перспективним намірам інвестиційного проекту будівництва сонячної електростанції.

Об’єкти  культурної спадщини та пам’ятники  архітектури на даній ділянці відсутні.

Встановлені межі задовольняють потребам нормального функціонування об’єкта.

Обрана територія сприятлива для розміщення сонячної електростанції, оптимально відповідає умовам використання земель у межах існуючої ситуації.

Розміщення сонячної електростанції  не чинить негативного впливу на навколишнє середовище і умови життя та здоров'я людей, які проживають поблизу проектованого об’єкта.

# Техніко-економічні  показники, у т.ч.  прогнозні показники   відповідно до  етапів реалізації  генерального   плану   (ДОДАТОК В)

|  | Назва показників | Одиниця вимipy | Значения показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
|  | Територія |  |  |  |  |
|  | Територія в межах проекту: | га | 45,0000 |  |  |
|  | - площа забудови (технологічні майданчики) | га | 42,6924 |  |  |
|  | - зелені насадження (кpiм зелених насаджень мікрорайонного значения) | га | - |  |  |
|  | - вулиці, площі (кpiм вулиць мікрорайонного значения) щебеневе покриття поїздів площа сервітуту проїзду (прогону скота) | га | 2,2443 0,0633 |  |  |